## Slide 1
TIPE 2024
Le système d’arrosage
automatique pour un terrain de football
Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
CPGE
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
d’ingénieurs
Centre: Lycée Mohammed V – BENI MELLAL
Nom et Prénom: GHANAM Fatima-ezzahra
Numéro d’inscription au CNC: BM030T
Encadré par: M. EZ-ZAHORI Hassan et M. QABBOUCH Amine
esith
Constructeur de compétences

## Slide 2: Introduction
01
02
03
04
05
Maintenir le gazon en bonne santé.
Amélioration des Performances et de l'Expérience de Jeu.
Adaptabilité et Adoption de Technologies.
Assurer une gestion plus écologique.
Pourquoi automatiser le processus d'arrosage d'un terrain de football ?
Efficacité et Gestion des Ressources.

## Slide 3
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
Ø63
Ø40
Ø90
Ø90
A1
2"
25.5
1
18
12
0 10 m
24
20
A2
2"
25.5
A1 25.5
2"
A3
2"
25.5
A4
2"
25.5
A5
2"
25.5
A6
2"
25.5
LEGENDE
- VANNE GENERALE DE SECTIONNEMENT
- ELECTROVANNE RAIN BIRD 6
- PROGRAMMATEUR RAIN BIRD (6 STATIONS) 1
Quantité
NOTES GENERALES
TERRAIN DE FOOTBALL
DIMENSIONS 120 x 80
105 + (2 x 7.5)
68 + (2 x 6.0)
ARROSEURS 8005
1. ETUDE REALISEE AVEC UN DEBIT MINIMUM DE
25.5 M³/H ET UNE PRESSION MINIMUN DE 6 BAR AU NIVEAU DE LA VANNE GENERALE DE SECTIONNEMENT .
CANALISATIONS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE : PE63 PN10
IL EST POSSIBLE DE RAJOUTER DES RAMPES POUR L'ARROSAGE DE ZONES ANNEXES A CONDITION DE RESPECTER LES CAPACITES HYDRAULIQUES DU SYSTEME.
POSITION DES ARROSEURS A L'ECHELLE. POSITION SCHEMATIQUE DES CANALISATIONS.
PROGRAMMATEUR ET NUMERO DE STATION
DEBIT DE LA RAMPE EN M³/H
DIMENSION De L'ELECTROVANNE ELECTROVANNE INCORPOREE STATIONS
ARROSEUR RAIN BIRD 8005 BUSE#22 PRESSION = 5 bar
PORTEE = 22.4 m DEBIT = 5.84 m³/h
ARROSEUR RAIN BIRD 8005 BUSE#16 PRESSION = 5 bar
PORTEE = 20.4 m DEBIT = 3.99 m³/h
TIPE 2024 GHANAM
Source d’eau
A
Un systéme d’arrosage automatique
Comment automatiser le processus d'arrosage d'un terrain de football ?
A

## Slide 4
Comment concevoir un système d'arrosage automatique abordable et simple pour un terrain de football, avec possibilité de contrôle à distance et autonomie énergétique ?
Problèmatique:

## Slide 5
Objectifs
1- Analyse des Besoins via une Étude SysML
2- Étude des Composants
7- Le profil final de notre système
3- Conception du Système
4- Assurer l'Autonomie Énergétique
5- Commande à Distance par Smartphone
6- Étude Économique et Comparaison

## Slide 6
Objectif 1: Analyse des Besoins via une Étude SysML
1.1 Diagramme de cas d’utilisation
1.2 Diagramme des exigences
1.3 Fonctionnement global

## Slide 7: 1.1 Diagramme de cas d’utilisation
Arowwai Industries
Superviseur
uc : cas d’utilisation
<< Système d’arrosage automatique de terrain de football >>
<< include >>
Permettre d’arroser automatiquement le gazon de terrain de football.
Détecter l’état des
facteurs extérieurs

## Slide 8: 1.2 Diagramme des exigences
Req [paquet]
<< requirement >> Conditions climatiques
Id = 1.1 Texte = ‘Le système doit mésurer les valeurs d’humidité du sol , de température ambiante et de la luminosité et détecter s’il pleut.’
<< requirement >>
Autonomie
Id = 1.4
Texte =‘Le système doit
être autonome’
<< requirement >> Arrosage
Id = 1.2.1 Texte =‘Le système doit commander l’électrovanne selon l’etat du sol + les facteurs extérieur. ’
<< requirement >>
Traitement
Id = 1.2
Texte = traiter données
‘Le système doit l’ensemble des issue par les
capteurs’
<< requirement >>
Fonction globale
Id = 1
Texte =‘Le système doit gérer le
processus d’arrosage’
<< requirement >>
Communiquer
Id = 1.2.2
Texte =‘Le système doit informer l’utilisateur sur son état via smart phone.’
<< requirement >>
Controle
Id = 1.3
Texte =‘Le système doit controler la temporisation d’arrosage en fonction
d’humidité’
7
Le ystème d’arrosage automatique pour un terrain de football | TIPE 2024
<< requirement >>
Commande à distance
Id = 1.6
Texte =‘Le système peut être commandable par le superviseur via smart phone.’
<< requirement >>
Simple et abordable
Id = 1.5
Texte =‘Le système doit
être simple et abordable.’
8

## Slide 9: 1.3 Fonctionnement global
Carte Arduino UNO
Capteur de pluie
Capteur d’humidite de sol
Capteur de température
Capteur de luminosité
Led rouge+ Led verte
Module Wifi ESP8266 V3
Electrovanne
Relais
Alimentation
Schema synoptique.

## Slide 10
Objectif 2: Étude des Composants
2.1. Sélection et test des capteurs :
2.1.1. Capteur d'humidité
2.1.2. Capteur de température
2.1.3. Capteur de pluie
2.1.4. Capteur de luminosité (LDR)
2.2. Unité de commande d'électrovanne :
2. 2.1.Caractéristiques de l'électrovanne,relais et génerateur de tension variable
2.2.2. Choix du raccordement entre tuyaux entrée/sortie avec l'électrovanne
2.2.3. 2.2.3. test de fonctionnement de l'électrovanne par bouton poussoir
2.2.4 Schéma de câblage de la partie commande de l'Électrovanne par Arduino
2.4. Avertisement visuel

## Slide 11: 2.1.1. Capteur d'humidité:
2.1. Sélection et test des capteurs :
2.1.1.1 Choix du capteur d'humidité :
Caractéristiques
Caractéristiques
Figure 1 : Capteur d’humidité résistif
Figure 2 : Capteur d’humidité capacitif
Alimentation électrique :
3,3 V ou 5 V DC
Signal de tension de sortie:
0~4,2 V DC
Courant : 35 mA
Corrosif
Alimentation électrique :
3,3 V ou 5,5 V DC
Signal de tension de sortie:
0~3V DC
Courant : 5 mA
Non Corrosif
Donc le choix du capteur est fixé sur le capteur d’humidité capacitive

## Slide 12: 2.1.1. Capteur d'humidité:
2.1. Sélection et test des capteurs :
2.1.1.2 Test du capteur d'humidité :
Sol Sec
0% à 20%
Sol Légèrement Humide
20% à 40%
Sol Humide
40% à 60%
Sol Très Humide
60% à 80%
Sol Détrempé
80% à 100%
Programme Arduino en annexe 1

## Slide 13: 2.1.2. Capteur de température: 2.1.2.1.Choix du capteur de température :
2.1. Sélection et test des capteurs :
 | 1: Vcc 2: GND 3: OUT | 1: Vcc 2: GND 3: OUT
Tension d’alimentation | 3 à 5 V | 4 V à 30 V
Courant de fonctionnement | 0.5 mA | 60µA
Écart de température | 0 ~ +50°C | -55°C à + 155°C
Précision assurée | +/- 2°C | ±1°C de -55°C à +150°C
Donc le choix du capteur est fixé sur le capteur de temperature LM35
Disponibilité au laboratoire
Compatibilité avec la carte Arduino
LM35
DHT11

## Slide 14: 2.1.2. Capteur de température: 2.1.2.2.Test du capteur de température :
2.1. Sélection et test des capteurs :
Température ambiante
Température froide
Température chaude
Programme Arduino en annexe 2

## Slide 15: 2.1.3. Capteur de pluie: 2.1.3.1.Test du capteur de pluie :
2.1. Sélection et test des capteurs :
Programme Arduino en annexe 3
Figure 3 : Test du capteur de pluie émergé dans l’air.
Figure 4 : Test du capteur de pluie émergé dans l’eau.

## Slide 16: 2.1.4. Capteur de luminosité (LDR): 2.1.4.1. Mesure de la lumonisité à l’aide du capteur LDR :
2.1. Sélection et test des capteurs :
Figure 6 : Capteur de luminosité LDR (Light Dependent Resistor)
Figure 5 : Montage de conditionnement du capteur LDR sur le logociel (Proteus 8)
E : est la tension aux bornes du générateur (5V)
𝑼𝑹 ∶ est la tension aux bornes de la résistance (R= 10k𝛺)
𝑼𝑳𝑫𝑹 ∶ est la tension aux bornes de la photorésistance
(capteur)
Les caractéristiques de LDR en annexe 4

## Slide 17: 2.1.4. Capteur de luminosité (LDR): 2.1.4.2. Détermination de 𝑈𝐿𝐷𝑅 en fonction de l’éclairement :
2.1. Sélection et test des capteurs :
Le programme de traçage à l'aide du langage Python se trouve en annexe 4.
Figure 7 : 𝑈𝐿𝐷𝑅 en fonction Eclairement d’après :
(www.passionelectronique.fr) Figure 8 : l’évolution de la tension 𝑈𝐿𝐷𝑅 en fonction de l’éclairement
Plus l’intensité lumineuse augmente plus la tension aux bornes de la photorésistance diminue.
Eclairement en (Lux) | 𝑈𝐿𝐷𝑅 en (V)
0 | 4,1
10 | 3,18
100 | 0,98
200 | 0,59
300 | 0,44
400 | 0,35
500 | 0,29

## Slide 18
2.1.4. Capteur de luminosité (LDR): 2.1.4.3. Test du capteur de luminosité (LDR): :
2.1. Sélection et test des capteurs :
Figure 9 : Test du capteur de luminosité (LDR) en pleine soleil.
Figure 10 : Test du capteur de luminosité (LDR) au nocture .
Programme Arduino en annexe 4

## Slide 19: 2. 2.1.Caractéristiques de l'électrovanne,relais et génerateur de tension variable.
2.2. Unité de commande d'électrovanne :
DC Power Supply ALF1501D
Relais
Electrovanne
Caractéristiques :
Caractéristiques:
Caractéristiques:
Caractéristiques:
Tension: DC 12VDC
Puissance maximale: 14.4W
Max Courant: 1.2A Max (pour 12V)
Courant nominal : 1A
Entrée et sortie: tuyau de 1/2 pouce (diamètre(extérieur)
un minimum de Pression: 0.02- 0.8MPa
une pression est nécessaire pour l'activer (0.02Mpa).
Température maximale du fluide: 100 °C
Mode d'opération: normalement fermé
Type de soupape: diaphragme
Utilisation: eau et fluides à faible viscosité.
JQC3F-5V DC-C Arduino
Mode de déclenchement: niveau haut
Module relais 5V
Compatible avec carte Arduino
Signal de commande TTL 5V – 12V
Peut contrôler le signal DC ou AC, également la charge 220V AC
Contact normalement ouvert / fermé
Description:
Alimentation symétrique avec 0 Volt commun aux deux sorties
Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4mm
Tension de sortie symétrique : ajustable de ±10 à ±15V
Sortie caractéristiques:
±10 V ; 1.5A ±12V; 1.25A
±15 V ; 1 A

## Slide 20: 2.2.2. Choix du raccordement entre tuyaux entrée/sortie avec l'électrovanne
2.2. Unité de commande d'électrovanne :
Critère | Colliers de serrage | 
Avantages | Facile à installer, peu coûteux | Connexion étanche, réduit les fuites, durable, fiable
Inconvénients | Risque de fuites, entretien régulier | Coût initial élevé, installation technique
Recommandation | Option économique | Option recommandée pour étanchéité et fiabilité
Raccords spécefiques + Teflon plomberie bleu

## Slide 21: 2.2.3. test de fonctionnement de l'électrovanne par bouton poussoir
2.2. Unité de commande d'électrovanne :
Figure 11 : Montage expérimental
Figure: Montage expérimental
Figure 12 : Fonctionnement de l’electrovanne lorque l’alimentation est désactivée.
Figure 13 : Fonctionnement de l’electrovanne lorque l’alimentation est activée.

## Slide 22: 2.2.4 Schéma de câblage de la partie commande de l'Électrovanne par Arduino
2.2. Unité de commande d'électrovanne :
Schéma synoptique
Arduino UNO
Relais
Générateur de tension variable
Electrovanne
Diode de roue libre
GND
5 V
PIN 8
_
+
s
NC
COM
NO
_
+
GND
_
+
Anode
Cathode

## Slide 23
2.4. Avertisement visuel
Outil / Caractéristique | Avantages | Inconvénients
MIT App Inventor | Contrôle à distance, interface conviviale. | Nécessite un smartphone, dépendant du Bluetooth.
Afficheur LCD 16*2 | Affichage clair, faible consommation d'énergie | Limité aux chiffres, pas d'interaction directe.
LED Verte et Rouge | Indication visuelle claire, facile à intégrer. | Pas de détails des capteurs, aucune interaction.
Moniteur Série (Arduino IDE) | Utile pour le débogage, affiche les valeurs. | Requiert un PC connecté, usage limité sur site.

## Slide 24
Objectif 3 :Conception du Système
3.1 Conditionnement d’un arrosage optimal
3.2 Algorithme du système
3.3 Montage expérimental
3.4 Tests de validation
3 .5 Conclusion

## Slide 25
Humidité
[20% - 40%]
Luminosité < 500 lux
Température [20°C – 35°C]
Arrosage optimale du Gazon de Permudes (Gazon hybride : réduction de 30%)
Pas de pluie
Niveau d’eau <350
3 .Conception du Système
3.1 Conditionnement d’un arrosage optimal :

## Slide 26: 3.2 Algorithme du système
3 .Conception du Système
1. Initialisation
2. Boucle principale
1. Lire les valeurs des capteurs (humidité, température, luminosité, pluie)
2. Afficher les valeurs des capteurs
3. Vérifier les conditions :
- Luminosité < 500
- Température entre 20°C et 35°C
- Pas de pluie
- Humidité < 20%
4. Si toutes les conditions sont remplies :
- Afficher "Arrosage GHANAM en cours "
- Activer l'électrovanne
- Allumer la LED verte
- Éteindre la LED rouge
- Continuer l'arrosage jusqu'à ce que l'humidité atteigne 40%
- Si l'humidité atteint 40% :
- Désactiver l'électrovanne
- Éteindre la LED verte
- Allumer la LED rouge
- Afficher "Arrosage GHANAM terminé"
5. Sinon :
- Afficher "Arrosage GHANAM desactivée"
- Afficher les raisons pour les quelles l'arrosage est annulé
6. Attendre 2 heures
7. Recommencer la boucle

## Slide 27: 3.3 Montage experimental:
3 .Conception du Système
Générateur de tension variable
Tuyau de sortie
Afficheur Lcd 16*2
Capteur de pluie
Capteur d’humidité de sol
Electrovanne
Relais
Capteur de luminosité
Capteur de température LM35
Led rouge +verte
Raccordement spécifique +Téflan
Carte Aduino UNO
Tuyau d’entrée
Cable USB
Programme Arduino en annexe 5

## Slide 28: Scénario 1: Nuit sans lune sans pluie
3 .4 Tests de validation
dSol seci
Une couverture opaque
a été utilisée pour simuler
une nuit noire.
dPas de pluiei

## Slide 29
Résultat Scénario 1: Nuit sans lune sans pluie
Test bien validé
5
3
4
2
1

## Slide 30: Scénario 2: Journée chaude
3 .4 Tests de validation
Sol Légèrement Humide
Pas de pluiei
Trop de luminositéi

## Slide 31: Resultat Scénario 2: Journée chaude
Test bien validé
1
2
3
4

## Slide 32: Scénario 3 : Nuit pluvieuse
3 .4 Tests de validation
dSol un peu humidei
Une couverture opaque
a été utilisée pour simuler
la nuit .
dIl pleuti

## Slide 33: Résultat Scénario 3 : Nuit pluvieuse
Test bien validé
1
2
4
3

## Slide 34
3 .4 Conclusion
Bon fonctionnement du système !!!!

## Slide 35
Objectif 4 :Assurer l'Autonomie Énergétique du Système
4.1. Choix entre la pile et la batterie
4.2 Branchement d’ensemble {Arduino UNO +l’Electrovanne +Batterie+Panneau solaire }
4.3Dimensionnement de la Batterie et du Panneau Solaire
4.4 Recommandation pour le choix de la Batterie et du Panneau Solaire
4.5 Conclusion

## Slide 36
4.1. Choix entre la pile et la batterie
Pourquoi une batterie et non pas une pile?
VS
Rechargeable
Capacité plus élevée
Meilleure longévité
Non rechargeable
Moins durable
Moins économique à long terme

## Slide 37
Schéma synoptique
Arduino UNO
Relais
Batterie
Electrovanne
Diode de roue libre
GND
5 V
PIN 8
_
+
s
NC
COM
NO
+
_
+
Anode
4.2 Branchement d’ensemble {Arduino UNO +l’Electrovanne +Batterie+Panneau solaire }
Cathode
_
+
_
Panneau Solaire

## Slide 38
4.3 Dimensionnement de la Batterie et du Panneau Solaire
1.Composants à alimenter
Carte Arduino UNO (alimentée par 12V):
  Tension d'alimentation recommandée : 7-12V
Électrovanne:
  Tension: 12VDC
  Puissance: 14.4W
  Courant nominal: 1A
2.Consommation d'énergie
Arduino UNO: Environ 50 mA à 12V
Consommation journalière:
Mode actif:
    Tests (11 fois/jour, 3 minutes/test): 11 * 3 min * 50 mA = 1650 mA * min = 27.5 mA * h
    Arrosage (1 heure/jour): 1h * 50 mA = 50 mA * h
    Total mode actif: 27.5 mA * h + 50 mA * h = 77.5 mA * h
  Mode repos:
    (24h - 1.55h) * 10 mA = 22.45h * 10 mA = 224.5 mA * h
    Total Arduino UNO: 77.5 mA * h + 224.5 mA * h = 302 mA * h = 0.302 Ah/jour à 12V
Électrovanne:
  1A à 12V
  Consommation journalière: 1A * 1h = 1 Ah/jour

## Slide 39
4.3 Dimensionnement de la Batterie et du Panneau Solaire
3.Calcul de la capacité de la batterie
Arduino UNO: 0.302 Ah/jour à 12V
Électrovanne: 1 Ah/jour à 12V
Consommation totale quotidienne: 1 Ah (électrovanne) + 0.302 Ah (Arduino) ≈ 1.302 Ah
4.Sélection de la batterie
Batterie recommandée: 12V, 2Ah
  Autonomie: 2Ah / 1.302Ah ≈ 1.5 jours (avec marge de sécurité)
5.Dimensionnement des panneaux solaires
Énergie nécessaire: 1.302 Ah * 12V ≈ 15.62 Wh/jour
Panneau solaire recommandé: 20W pour garantir la recharge complète en une journée
6.Conclusion
Pour garantir l'autonomie du système d'arrosage automatique pour une journée :
Choix de la batterie: Batterie 12V, 2Ah, pour une autonomie d'environ 1.5 jours
Panneau solaire: 20W pour assurer une recharge adéquate en une journée
Cette solution est économique, durable et efficace pour ce projet.

## Slide 40
4.4 Recommandation pour le choix de la Batterie et du Panneau Solaire
1.Recommandation pour le choix d’une Batterie 12V 2Ah
Modèle | Caractéristiques | Prix | Où Acheter | Justification
ExpertPower 12V 2Ah | Durable, maintenance réduite | ~20 € | Amazon | Bon rapport qualité/prix
CTEK 12V 2Ah | Léger, longue durée de vie | ~35 € | Amazon | Haute performance et durabilité
GBA 12V 2.0Ah Professional | Robuste, bonne performance | ~25 € | eBay | Idéal pour usage professionnel
2.Recommandation pour le choix d’une Panneaux Solaires 20W
Modèle | Caractéristiques | Prix | Où Acheter | Justification
Renogy 20W 12V | Monocristallin, 18% efficacité | ~30 € | Amazon | Bon rapport qualité/prix
ALLPOWERS 20W 12V | Monocristallin, haute performance | ~32 € | Amazon | Compact et léger
Sunway Solar 20W 12V | Monocristallin, durable | ~35 € | eBay | Bon pour une recharge rapide

## Slide 41
4.4 Conclusion
Une Batterie ExpertPower 12V 2Ah
Un Panneau Solaire Renogy 20W 12V
Autonomie garantie
Durabilité et efficacité optimales
Budget raisonnable

## Slide 42
Objectif 5: Implémentation de la Commande à Distance par Smartphone.
5.1. Développement de l'application mobile
5.2. Test de la commande à distance

## Slide 43
Objectif 5: Implémentation de la Commande à Distance par Smartphone.
En raison de contraintes de temps, je ne peux pas encore inclure la commande à distance. Néanmoins, je la garde en perspective pour les futures améliorations du projet.

## Slide 44
Objectif 6 : Étude Économique et Comparaison
6.1. Évaluation du coût total
6.2. Comparaison avec l'arrosage manuel

## Slide 45
6.1. Côut de notre système d’arrosage automatique
Le composant | Le prix | Le site d’achats
Capteur de pluie | 15 DH | Micro Planet Maroc
Capteur de température LM35 | 12 DH | Micro Planet Maroc
Capteur de Luminosité LDR | 6 DH | Micro Planet Maroc
Capteur d’humidité de sol capacitive V1.2 | 35 DH | Moussa soft Maroc
Carte Arduino UNO R3 + Cable USB | 120 DH | Moussa soft Maroc
Bread Board | 35 DH | Moussa soft Maroc
Fils de connexion | 7 DH | Moussa soft Maroc
Led Rouge +Led Verte | 2 DH | Moussa soft Maroc
Module Wifi ESP8266 | 70 DH | Moussa soft Maroc
Le composant | Le prix | Le site d’achats
Afficheur lcd 16*2 | 35 DH | Micro Planet Mroc
Relais JQC3F-5V DC-C Arduino | 30 DH | A2itronic
Electrovanne 12 V DC | 90 DH | Moussa soft Maroc
Diode de roue libre | 3 DH | Moussa soft
Raccordement spécifique *2 | 20 DH | Bricoma à BENI MELLAL
Teflan | 2 DH | Bricoma à BENI MELLAL
1 m Tuyau d’eau | 10 DH | Bricoma à BENI MELLAL
Batterie ExpertPower 12V 2Ah | 200 DH | Amazon
Panneau Solaire Renogy 20W 12V | 300 DH | Amazon
Boite étanche à couvercle encastré 240*180*85 | 18 DH | Electro Delivery
Le prix totale | 1010 DH

## Slide 46
6.2. Comparaison avec l'arrosage manuel
1. Consommation d'Eau
Dimension du Terrain : 120m x 80m = 9600 m²
Consommation d'Eau par m² (approximation pour l'irrigation) :
Normal : 5 L/m²/jour
Automatique : 2.5 L/m²/jour (réduction de 50% grâce à l'efficacité)
Consommation d'Eau Totale :
Normal : 9600 m² x 5 L/m²/jour x 365 jours = 17,520,000 L/an = 17,520 m³/an
Automatique : 9600 m² x 2.5 L/m²/jour x 365 jours = 8,760,000 L/an = 8,760 m³/an
Coût de l'Eau : 5 DH/m³
Coût Annuel de l'Eau :
Normal : 17,520 m³ x 5 DH/m³ = 87,600 DH/an
Automatique : 8,760 m³ x 5 DH/m³ = 43,800 DH/an
Économie d'Eau : 87,600 DH - 43,800 DH = 43,800 DH/an
2. Énergie
Système d'Arrosage Normal :
Consommation Électrique : environ 1000 DH/an
Système Automatique :
Énergie Solaire : 0 DH/an
Économie d'Énergie : 1000 DH/an

## Slide 47
6.2. Comparaison avec l'arrosage manuel
3. Main-d'œuvre
Système d'Arrosage Normal :
Coût de Main-d'œuvre : environ 2000 DH/an
Système Automatique :
Automatisation : 0 DH/an
Économie de Main-d'œuvre : 2000 DH/an
4. Gazon Hybride
Gazon Hybride :
Réduction de la consommation d'eau de 30%
Consommation d'Eau : 8,760 m³/an x 0.7 = 6,132 m³/an
Coût Annuel de l'Eau avec Gazon Hybride : 6,132 m³ x 5 DH/m³ = 30,660 DH/an
Économie d'Eau avec Gazon Hybride : 43,800 DH - 30,660 DH = 13,140 DH/an
5. Coût Initial du Système Automatique :
Prix total : 1010DH
6.Résumé des Calculs
Économies Annuelles Totales :
Énergie : 1000 DH/an
Main-d'œuvre : 2000 DH/an
Eau : 43,800 DH - 30,660 DH = 13,140 DH/an
Total : 1000 + 2000 + 13,140 = 16,140 DH/an
Coût Initial du Système Automatique : 1010 DH
Retour sur Investissement Rapide (ROI) : 1010 DH / 16,140 DH ≈ 0.06 ans (moins de 1 mois)

## Slide 48
6.3 Conclusion
Comparaison des Coûts Annuels (DH)
Aspect | Automatique | Normal | Économies
Énergie | 0 | 1000 | 1000
Main-d'œuvre | 0 | 2000 | 2000
Eau | 30 660 | 87 600 | 56,940
Total | 30,660 | 90,600 | 59,940
Efficacité économique=(Côuts normaux /Économies réalisés​)×100
Efficacité économique=(90 600 /59 940​)×100
Efficacité économique≈ 66.16%
Adopter notre système, c'est choisir l'efficacité et la durabilité pour un avenir plus vert et économique !!!!!
66.16%

## Slide 49
Objectif 7: Le profil final de notre système.

## Slide 50: Conclusion
Arowwai Industries
Autonomie énergétique
Automatique
Compatible
Abordable
simple
Commande à distance
Ecologique

## Slide 51: Perspectives d'Amélioration
Arowwai Industries

## Slide 52
Annexe 1:
Figure 15 : Schéma de montage du circuit
Figure 14 : Programme Arduino pour mésurer l’humidité du sol à l’aide du capteur d’humidité capacitif (V1.2)

## Slide 53
Annexe 2:
Figure 17 : Schéma de montage du circuit
Figure 16 : Programme Arduino pour mésurer la tempèrature à l’aide du capteur (LM35)

## Slide 54
Annexe 3:
Figure 18 : Programme Arduino pour détecter s’il pleut .

## Slide 55
Annexe 4:
Figure 19 : Programme Python pour le traçage de 𝑈𝐿𝐷𝑅 en fonction de l’éclairement
Figure 21 : La variation de résistance en fonction de l’éclairement pour le capteur (LDR)
Figure 20 : La composition du capteur de luminosité (LDR)

## Slide 56
Annexe 4:
Figure 23 : Schéma de montage du circuit
Figure 22 : Programme Arduino pour mésurer la luminosité à l’aide du capteur (LDR)

## Slide 57
Annexe 5 :
Figure 24 : Programme Arduino du système d’arrosage automatique du terrain de football

## Slide 58
Annexe 5 :
Figure 25 : Programme Arduino du système d’arrosage automatique du terrain de football (suite).

## Slide 59
Annexe 5 :
Figure 26 : Programme Arduino du système d’arrosage automatique du terrain de football (suite).

## Slide 60
Annexe 5 :
Figure 27 : Programme Arduino du système d’arrosage automatique du terrain de football (suite).

## Slide 61
Annexe 5 :
Figure 28 : Programme Arduino du système d’arrosage automatique du terrain de football (FIN).

## Slide 62: Merci pour vous
Nom:GHANAM
Prénom:Fatima_Ezzahra
Numero CNC: BM030T